## Slide 1: Path planning

## Slide 2: Resumen
Introducción
Dijkstra
A*
A*PS
Theta*
S-Theta*
Conclusiones

## Slide 3: Introducción
El objetivo del path planning es seleccionar una ruta lo más “buena” posible
La ruta debe ser válida
  No atravesar obstáculos
  Ni exceder los límites físicos del robot
Hay que tener en cuenta las capacidades de cómputo
Es una tarea fundamental tanto en videojuegos como en robótica móvil

## Slide 4: Introducción
Navegación
  Rutas locales
  Guiado por sensores
Planificación de rutas
  Rutas globales
  Terreno conocido
  Ligado a la IA
Path planning
Navegación

## Slide 5: Introducción
El entorno:
  Rutas locales vs rutas de largo recorrido
  Totalmente observable vs parcialmente observable
  Discreto vs continuo
  Dinámico?
  ¿Información extra?
Posiblemente
Puede ser útil…

## Slide 6: Introducción
Conseguir la ruta óptima requiere mucho esfuerzo
  A veces, inviable
En entornos de robótica móvil el path planning y el task planning están altamente ligados
  ¿Planificación mixta?
¿Cómo es el terreno?
Origen
Destino

## Slide 7: Introducción
Entorno básico: tablero de ajedrez
  2D con casillas libres/bloqueadas
Cada casilla (celda o nodo) típicamente está conectada con sus 8 vecinos
2 representaciones posibles:
  Nodo central Nodo vértice

## Slide 8: Introducción
Celdas hexagonales
  6 vecinos
  ¡Más complejas de tratar!
Campos potenciales
  Atracción/repulsión
Grafos de visibilidad
  Pares de puntos interconectados
  Costosos de calcular
  Solución rápida y óptima

## Slide 9: Introducción
Mapas de costes
  Extensión de mapas 2D
  Añaden información
  Típicamente combinación lineal de factores (rocas, pendiente, etc.)
Objetivo: evitar zonas peligrosas
Menor coste Mayor coste

## Slide 10: Introducción
Mapas elevación digitales (DTM)
Marte en alta resolución
  Desde 2m de resolución horizontal
  Hasta 25cm!
  Resolución vertical de decímetros
Usados para la planificación (MER/MSL)
Libre descarga
www.uahirise.org/dtm

## Slide 11: Introducción
Combinación altitud + costes
¿Qué hacer ante terrenos parcialmente conocidos?
  Usualmente replanificar
  Algoritmos específicos

## Slide 12: Introducción
Algoritmos deterministas
  Búsqueda no informada
  Búsqueda heurística
Algoritmos estocásticos
  Búsqueda en árboles
  Algoritmos genéticos
  Colonia de hormigas

## Slide 13: Resumen
Introducción
Dijkstra
A*
A*PS
Theta*
S-Theta*
Conclusiones

## Slide 14: Dijkstra
Avanza al nodo no visitado más cercano al origen
Calculando la distancia entre este y sus vecinos
Si la distancia al vecino es menor, se actualiza
Búsqueda no informada

## Slide 15: Dijkstra

## Slide 16: Resumen
Introducción
Dijkstra
A*
A*PS
Theta*
S-Theta*
Conclusiones

## Slide 17: A*
Búsqueda informada
  Coste acumulado G(t): coste para alcanzar t
  Heurística H(t): estimación del coste para alcanzar el objetivo desde t
Heurísticas típicas
  Distancia octil
  Distancia euclídea
Expande menos nodos que Dijkstra
Sencillo, rápido y obtiene la ruta óptima en grafos de visibilidad
Restringe los giros a 45º

## Slide 18: A*
Posibles mejoras
  16, 34, 64 vecinos
  Heurísticas
  Búsqueda bidireccional
  Multi-hilo

## Slide 19: A*

## Slide 20: Resumen
Introducción
Dijkstra
A*
A*PS
Theta*
S-Theta*
Conclusiones

## Slide 21: A*PS
A*PS (A* Post Smoothed) reduce la ruta producida por A* eliminando nodos intermedios
Introduce la línea de visibilidad
Mejora la ruta  a costa de más cálculos
A*:
A*PS:

## Slide 22: A*PS
Línea de visibilidad
El coste crece a medida que los nodos a comprobar se alejan entre sí
A
B
C

## Slide 23: Resumen
Introducción
Dijkstra
A*
A*PS
Theta*
S-Theta*
Conclusiones

## Slide 24: Theta*
Variación de A* que integra la línea de visibilidad durante la búsqueda
  Elimina la restricción de A*: los giros no están restringidos a 45º  rutas más naturales
  Mejores rutas que A* (y que A*PS), pero con mayor coste computacional

## Slide 25: Theta*
Comparativamente
Theta*:
A*: A*PS:

## Slide 26: Theta*

## Slide 27: Theta*
Básicamente, Theta* es A*
Cambia la función en la que se actualizan las conexiones entre los nodos
Nodos no adyacentes pueden estar conectados
Los cambios de dirección sólo se dan en los vértices de los obstáculos
  ¿Puede ser un problema acercarse demasiado a un obstáculo?

## Slide 28: Theta*
Establecer márgenes de seguridad (aplicable a todos los algoritmos)

## Slide 29: Resumen
Introducción
Dijkstra
A*
A*PS
Theta*
S-Theta*
Conclusiones

## Slide 30: S-Theta*
Theta* actualiza los nodos en función de la distancia en línea recta
Clásicamente, la orientación no es tenida en cuenta
S-Theta* es una modificación de Theta* que tiene en cuenta la orientación
  Robots con limitaciones de giro
  Rotar sobre el eje puede ser costoso
El objetivo es reducir los giros, aunque implique recorrer una distancia algo mayor

## Slide 31: S-Theta*
La modificación consiste en usar una función α(t) que representa el giro necesario para alcanzar t en relación al nodo padre y al objetivo
F(t) = G(t) + H(t) + α(t)
Esto cambia la búsqueda
  Reduce el número de giros
  Así como su amplitud
   Rutas más suaves

## Slide 32: S-Theta*
α(t) “fuerza” a evitar los obstáculos sin acercarse tanto a ellos
El margen de seguridad sigue siendo necesario
Cambios de dirección en cualquier punto
α(t)  [0º, 180º]

## Slide 33: Resumen
Introducción
Dijkstra
A*
A*PS
Theta*
S-Theta*
Conclusiones

## Slide 34: Conclusiones
El path planning clásico esta basado en búsqueda informada
Fácil en entornos discretos y observables
La heurística es muy importante
Así como la representación del entorno
Muchos trabajos publicados y margen de mejora
  Field D* (JPL-NASA)
  Lazy Theta* (¡útil para drones!)
http://qiao.github.io/PathFinding.js/visual